采购品目名称:血沉测试卡

功能要求：

需要配套耗材，设备名称：全自动血沉仪，设备型号TEST1

采购品目名称:一次性使用电子胆道成像导管

功能要求:

1.用于胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗中成像2.头端外径≥φ4.9mm，软管外径≥φ4.9mm，最大插入部半径≤φ5.3mm，器械孔道内径 (ID)≥φ2.15mm

3.全长≥700mm，工作长度≥380mm

*4.视场角≥120°，弯曲角度上下各≥180°

*5.景深范围:0.5-120mm

*6.操作部后端具有旋转功能，旋转度数为120︒